# Утверждены

# Постановлением

# Госкомсанэпиднадзора РФ

# от 31 октября 1996 г. N 40

# Дата введения -

# с момента утверждения

# 2.2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

# 2.1.8 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИБРАЦИЯ, ВИБРАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

# ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

# САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

# СН 2.2.4/2.1.8.566-96

# 1. Разработаны Научно-исследовательским институтом медицины труда Российской Академии медицинских наук (Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Шкаринов Л.Н., Кравченко О.К.), Московским научно-исследовательским институтом гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (Карагодина И.Л., Шишкина В.В.).

# 2. Утверждены и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 40.

# 3. Введены взамен Санитарных норм и правил при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих N 3041-84, Санитарных норм вибрации рабочих мест N 3044-84, Санитарных норм допустимых вибраций в жилых домах N 1304-75.

# Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом

# благополучии населения"

# "Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие категории безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

# Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами" (статья 3).

# "Санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РСФСР, в том числе действующих санитарных правил...

# Должностные лица и граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности" (статья 27).

## 1. Область применения и общие положения

## 1.1. Настоящие Санитарные нормы устанавливают классификацию, нормируемые параметры, предельно допустимые значения производственных вибраций, допустимые значения вибраций в жилых и общественных зданиях.

## 1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц, независимо от гражданства.

## 1.3. Ссылки на требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих конструктивные, технологические, сертификационные и эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.

## 1.4. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

## 1.5. Контроль за выполнением санитарных норм осуществляется органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

## 1.6. Измерение и гигиеническая оценка вибрации, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды" (в стадии утверждения).

## 1.7. С утверждением настоящих Санитарных норм утрачивают силу Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих N 3041-84, Санитарные нормы вибрации рабочих мест N 3044-84, Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах N 1304-75.

## 2. Нормативные ссылки

## 2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91.

## 2.2. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91.

## 2.3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92.

## 2.4. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.93.

## 2.5. Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введения в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил, утвержденное Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 N 375.

## 2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора России "Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию" от 05.01.93 N 1.

## 3. Термины и определения

## 3.1. Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.

## 3.2. Допустимый уровень вибрации в жилых и общественных зданиях - это уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию.

## 3.3. Корректированный уровень вибрации - одночисловая характеристика вибрации, определяемая как результат энергетического суммирования уровней вибрации в октавных полосах частот с учетом октавных поправок.

## 3.4. Эквивалентный (по энергии) корректированный уровень изменяющейся во времени вибрации - это корректированный уровень постоянной во времени вибрации, которая имеет такое же среднеквадратичное корректированное значение виброускорения и/или виброскорости, что и данная непостоянная вибрация в течение определенного интервала времени.

## 4. Классификация вибраций, воздействующих на человека

## 4.1. По способу передачи на человека различают:

## - общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека;

## - локальную вибрацию, передающуюся через руки человека.

## Примечание. Вибрация, передающаяся на ноги сидящего человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, относится к локальной вибрации.

## 4.2. По источнику возникновения вибраций различают:

## - локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и оборудованием;

## - локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немеханизированного инструмента (без двигателей), например, рихтовочных молотков разных моделей и обрабатываемых деталей;

## - общую вибрацию I категории - транспортную вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). К источникам транспортной вибрации относят: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); автомобили грузовые (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и т.д.); снегоочистители, самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт;

## - общую вибрацию II категории - транспортно-технологическую вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт;

## - общую вибрацию III категории - технологическую вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехимической промышленности и др.

## Общую вибрацию категории III по месту действия подразделяют на следующие типы:

## а) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

## б) на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;

## в) на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда;

## - общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников: городского рельсового транспорта (мелкого залегания и открытые линии метрополитена, трамвай, железнодорожный транспорт) и автотранспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и др.);

## - общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и т.п.), а также встроенных предприятий торговли (холодильное оборудование), предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и т.д.

## 4.3. По направлению действия вибрацию подразделяют в соответствии с направлением осей ортогональной системы координат:

## - локальную вибрацию подразделяют на действующую вдоль осей ортогональной системы координат Xл, Yл, Zл, где ось Xл параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, ложемента, рулевого колеса, рычага управления, удерживаемого в руках обрабатываемого изделия и т.п.), ось Yл перпендикулярна ладони, а ось Zл лежит в плоскости, образованной осью Xл и направлением подачи или приложения силы (или осью предплечья, когда сила не прикладывается);

## - общую вибрацию подразделяют на действующую вдоль осей ортогональной системы координат Xo, Yo, Zo, где Xo (от спины к груди) и Yo (от правого плеча к левому) - горизонтальные оси, направленные параллельно опорным поверхностям; Zo - вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в местах его контакта с сиденьем, полом и т.п.

## Направления координатных осей приведены в приложении 1.

## 4.4. По характеру спектра вибрации выделяют:

## - узкополосные вибрации, у которых контролируемые параметры в одной 1/3 октавной полосе частот более чем на 15 дБ превышают значения в соседних 1/3 октавных полосах;

## - широкополосные вибрации - с непрерывным спектром шириной более одной октавы.

## 4.5. По частотному составу вибрации выделяют:

## - низкочастотные вибрации (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1 - 4 Гц для общих вибраций, 8 - 16 Гц - для локальных вибраций);

## - среднечастотные вибрации (8 - 16 Гц - для общих вибраций, 31,5 - 63 Гц - для локальных вибраций);

## - высокочастотные вибрации (31,5 - 63 Гц - для общих вибраций, 125 - 1000 Гц - для локальных вибраций).

## 4.6. По временным характеристикам вибрации выделяют:

## - постоянные вибрации, для которых величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения;

## - непостоянные вибрации, для которых величина нормируемых параметров изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 10 мин. при изменении с постоянной времени 1 с, в том числе:

## а) колеблющиеся во времени вибрации, для которых величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;

## б) прерывистые вибрации, когда контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;

## в) импульсные вибрации, состоящие из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с.

## 5. Нормируемые параметры

## 5.1. Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на человека, должна производиться следующими методами:

## - частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;

## - интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;

## - интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра;

## 5.2. Нормируемый диапазон частот устанавливается:

## - для локальной вибрации в виде октавных полос со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;

## - для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.

## 5.3. При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются средние квадратические значения виброскорости (r) и виброускорения (a) или их логарифмические уровни (Lr, La), измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полос частот.

## 5.3.1. Логарифмические уровни виброскорости (Lr), в дБ, определяют по формуле:

r

Lr = 20 lg ---------, где

-8

5 x 10

r - среднее квадратическое значение виброскорости, м/с;

-8

5 x 10  - опорное значение виброскорости, м/с.

Соотношение между логарифмическими уровнями виброскорости в дБ

и ее значениями в м/с приведены в Приложении 2.

5.3.2. Логарифмические  уровни  виброускорения  (La),  в   дБ,

определяют по формуле:

a

La = 20 lg ---------, где

-6

1 x 10

a - среднее квадратическое значение виброускорения, м/кв. с;

-6

1 x 10 - опорное значение виброускорения, м/кв. с.

## Соотношение между логарифмическими уровнями виброускорения в дБ и его значениями в м/кв. с приведены в Приложении 3.

## 5.4. При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром является корректированное значение виброскорости и виброускорения (U) или их логарифмические уровни (Lu), измеряемые с помощью корректирующих фильтров или вычисляемые по формулам:

-------------

/n           2

U =   /SUM (Ui x Ki)

\/ i=1

или

n    0,1(Lui + Lki)

Lu = 10 lg SUM 10              , где

i=1

## Ui, Lui - среднее квадратическое значение виброскорости или виброускорения (или их логарифмические уровни) в i-ой частотной полосе;

## n - число частотных полос (1/3 или 1/1 октав) в нормируемом частотном диапазоне;

## Ki, Lki - весовые коэффициенты для i-ой частотной полосы соответственно для абсолютных значений или их логарифмических уровней, определяемые для локальных вибраций по табл. 1, для общих вибраций - по табл. 2.

### Таблица 1

### ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ KI, LKI (ДБ)

### ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ

| Среднегеометри- ческие частоты октавных полос, Гц | Значения весовых коэффициентов |
| --- | --- |
|  | для виброускорения | для виброскорости |
|  | Ki | Lki | Ki | Lki |
| 8 | 1,0 | 0 | 0,5 | -6 |
| 16 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 31,5 | 0,5 | -6 | 1,0 | 0 |
| 63 | 0,25 | -12 | 1,0 | 0 |
| 125 | 0,125 | -18 | 1,0 | 0 |
| 250 | 0,063 | -24 | 1,0 | 0 |
| 500 | 0,0315 | -30 | 1,0 | 0 |
| 1000 | 0,016 | -36 | 1,0 | 0 |

### 5.5. При интегральной оценке вибрации с учетом времени ее воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемым параметром является эквивалентное корректированное значение виброскорости или виброускорения (Uэкв.) или их логарифмический уровень (Luэкв.), измеренное или вычисленное по формуле:

------------

/ n    2

/ SUM Ui  x ti

/  i=1

Uэкв. =   /   ------------

\/         T

или

1  n    0,1Li

Luэкв. = 10 lg { - SUM 10      x  ti }, где

T i=1

### Ui - корректированное по частоте значение контролируемого параметра виброскорости (ню, Lню), м/с, или виброускорения (a, La), м/кв. с;

### ti - время действия вибрации, ч;

n

T = SUM ti , где

i=1

### n - общее число интервалов действия вибрации.

### Таблица 2

### ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ KI И LKI, ДБ

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │                               Общая вибрация                                 │

│метрические   ├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤

│частоты полос,│           для виброускорения           │          для виброскорости          │

│Гц            ├────────────────────┬───────────────────┼───────────────────┬─────────────────┤

│              │    в 1/3 октаве    │   в 1/1 октаве    │   в 1/3 октаве    │   в 1/1 октаве  │

│              ├──────────┬─────────┼─────────┬─────────┼──────────┬────────┼─────────┬───────┤

│              │    Zo    │ Xo, Yo  │    Zo   │ Xo, Yo  │    Zo    │ Xo, Yo │    Zo   │Xo, Yo │

│              ├─────┬────┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬────┼────┬───┼─────┬───┼───┬───┤

│              │ Ki  │Lki │ Ki  │Lki│ Ki  │Lki│ Ki  │Lki│  Ki │ Lki│ Ki │Lki│ Ki  │Lki│Ki │Lki│

├──────────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼────┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┤

│     0,8      │0,45 │ -7 │1,0  │  0│     │   │     │   │0,045│-27 │0,4 │-8 │     │   │   │   │

│     1,0      │0,5  │ -6 │1,0  │  0│0,5  │ -6│1,0  │  0│0,063│-24 │0,5 │-6 │0,045│-25│0,5│-6 │

│     1,25     │0,56 │ -5 │1,0  │  0│     │   │     │   │0,09 │-21 │0,63│-4 │     │   │   │   │

│     1,6      │0,63 │ -4 │1,0  │  0│     │   │     │   │0,125│-18 │0,8 │-2 │     │   │   │   │

│     2,0      │0,71 │ -3 │1,0  │  0│0,71 │ -3│1,0  │  0│0,188│-15 │1,0 │ 0 │0,16 │-16│0,9│-1 │

│     2,5      │0,8  │ -2 │0,8  │ -2│     │   │     │   │0,25 │-12 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│     3,15     │0,9  │ -1 │0,63 │ -4│     │   │     │   │0,35 │ -9 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│     4,0      │1,0  │  0 │0,5  │ -6│1,0  │  0│0,5  │ -6│0,5  │ -6 │1,0 │ 0 │0,45 │ -7│1,0│ 0 │

│     5,0      │1,0  │  0 │0,4  │ -8│     │   │     │   │0,63 │ -4 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│     6,3      │1,0  │  0 │0,315│-10│     │   │     │   │0,8  │ -2 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│     8,0      │1,0  │  0 │0,25 │-12│1,0  │  0│0,25 │-12│1,0  │  0 │1,0 │ 0 │0,9  │ -1│1,0│ 0 │

│    10,0      │0,8  │ -2 │0,2  │-14│     │   │     │   │1,0  │  0 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│    12,5      │0,63 │ -4 │0,16 │-16│     │   │     │   │1,0  │  0 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│    16,0      │0,50 │ -6 │0,125│-18│0,5  │ -6│0,125│-18│1,0  │  0 │1,0 │ 0 │1,0  │  0│1,0│ 0 │

│    20,0      │0,4  │ -8 │0,1  │-20│     │   │     │   │1,0  │  0 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│    25,0      │0,315│-10 │0,08 │-22│     │   │     │   │1,0  │  0 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│    31,5      │0,25 │-12 │0,063│-24│0,25 │-12│0,063│-24│1,0  │  0 │1,0 │ 0 │1,0  │  0│1,0│ 0 │

│    40,0      │0,2  │-14 │0,05 │-26│     │   │     │   │1,0  │  0 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│    50,0      │0,16 │-16 │0,04 │-28│     │   │     │   │1,0  │  0 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

│    63,0      │0,125│-18 │0,031│-30│0,125│-18│0,031│-30│1,0  │  0 │1,0 │ 0 │1,0  │  0│1,0│ 0 │

│              │     │    │5    │   │     │   │5    │   │     │    │    │   │     │   │   │   │

│    80,0      │0,1  │-20 │0,025│-32│     │   │     │   │1,0  │  0 │1,0 │ 0 │     │   │   │   │

└──────────────┴─────┴────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴────┴────┴───┴─────┴───┴───┴───┘

### Примечание. При оценке общей вибрации категории II и III значения весовых коэффициентов для направлений Xo, Yo принимаются равными значениям для направления Zo.

## 6. Предельно допустимые значения

## производственной вибрации и допустимые значения

## вибрации в жилых и общественных зданиях

## 6.1. Предельно допустимые величины нормируемых параметров производственной локальной вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8 ч) приведены в табл. 3.

### Таблица 3

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

### ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегеометри-│      Предельно допустимые значения по осям     │

│ческие частоты │                Xл, Yл, Zл <*>                  │

│октавных полос,├─────────────────────────┬──────────────────────┤

│Гц             │     виброускорения      │     виброскорости    │

│               ├────────────┬────────────┼───────────┬──────────┤

│               │            │            │         -2│          │

│               │  м/кв. с   │    дБ      │ м/с x 10  │    дБ    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│      8        │    1,4     │   123      │    2,8    │   115    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│     16        │    1,4     │   123      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│     31,5      │    2,8     │   129      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│     63        │    5,6     │   135      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│    125        │   11,0     │   141      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│    250        │   22,0     │   147      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│    500        │   45,0     │   153      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│   1000        │   89,0     │   159      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│Корректирован- │            │            │           │          │

│ные и эквива-  │            │            │           │          │

│лентные значе- │    2,0     │   126      │    2,0    │   112    │

│ния и их уровни│            │            │           │          │

└───────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘

### --------------------------------

### <*> Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается.

### 6.2. Предельно допустимые величины нормируемых параметров вибрации мест при длительности вибрационного воздействия 480 мин. (8 ч) приведены в таблицах:

### вибрации категории I - транспортной вибрации - в табл. 4;

### вибрации категории II - транспортно-технологической вибрации - в табл. 5;

### вибрации категории III - технологической вибрации типа "а" - в табл. 6;

### вибрации категории III - технологической вибрации типа "б" - в табл. 7;

### вибрации категории III - технологической вибрации типа "в" - в табл. 8.

### 6.3. Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях приведены в табл. 9 и 10.

### Таблица 4

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИЙ РАБОЧИХ МЕСТ

### КАТЕГОРИИ I - ТРАНСПОРТНОЙ

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │          Предельно допустимые значения          │

│метрические   │                 виброускорения                  │

│частоты полос,├─────────────────────────┬───────────────────────┤

│Гц            │         м/кв. с         │         дБ            │

│              ├────────────┬────────────┼───────────┬───────────┤

│              │   в 1/3    │   в 1/1    │   в 1/3   │   в 1/1   │

│              │   октаве   │   октаве   │   октаве  │   октаве  │

│              ├─────┬──────┼─────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┤

│              │ Zo  │Xo, Yo│ Zo  │Xo, Yo│ Zo │Xo, Yo│ Zo │Xo, Yo│

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│     0,8      │ 0,70│ 0,22 │     │      │ 117│  107 │    │      │

│     1,0      │ 0,63│ 0,22 │ 1,10│  0,40│ 116│  107 │ 121│  112 │

│     1,25     │ 0,56│ 0,22 │     │      │ 115│  107 │    │      │

│     1,6      │ 0,50│ 0,22 │     │      │ 114│  107 │    │      │

│     2,0      │ 0,45│ 0,22 │ 0,79│  0,45│ 113│  107 │ 118│  113 │

│     2,5      │ 0,40│ 0,28 │     │      │ 112│  109 │    │      │

│     3,15     │ 0,35│ 0,35 │     │      │ 111│  111 │    │      │

│     4,0      │ 0,32│ 0,45 │ 0,56│  0,79│ 110│  113 │ 115│  118 │

│     5,0      │ 0,32│ 0,56 │     │      │ 110│  115 │    │      │

│     6,3      │ 0,32│ 0,70 │     │      │ 110│  117 │    │      │

│     8,0      │ 0,32│ 0,89 │ 0,63│  1,60│ 110│  119 │ 116│  124 │

│    10,0      │ 0,40│ 1,10 │     │      │ 112│  121 │    │      │

│    12,5      │ 0,50│ 1,40 │     │      │ 114│  123 │    │      │

│    16,0      │ 0,63│ 1,80 │ 1,10│  3,20│ 116│  125 │ 121│  130 │

│    20,0      │ 0,79│ 2,20 │     │      │ 118│  127 │    │      │

│    25,0      │ 1,00│ 2,80 │     │      │ 120│  129 │    │      │

│    31,5      │ 1,30│ 3,50 │ 2,20│  6,30│ 122│  131 │ 127│  136 │

│    40,0      │ 1,60│ 4,50 │     │      │ 124│  133 │    │      │

│    50,0      │ 2,00│ 5,60 │     │      │ 126│  135 │    │      │

│    63,0      │ 2,50│ 7,00 │ 4,50│ 13,0 │ 128│  137 │ 133│  142 │

│    80,0      │ 3,20│ 8,90 │     │      │ 130│  139 │    │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│Корректирован-│     │      │     │      │    │      │    │      │

│ные и эквива- │     │      │     │      │    │      │    │      │

│лентные кор-  │     │      │     │      │    │      │    │      │

│ректированные │     │      │ 0,56│  0,40│    │      │ 115│  112 │

│значения и их │     │      │     │      │    │      │    │      │

│уровни        │     │      │     │      │    │      │    │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│     0,8      │14,00│ 4,50 │     │      │ 129│  119 │    │      │

│     1,0      │10,00│ 3,50 │20,00│  6,30│ 126│  117 │ 132│  122 │

│     1,25     │ 7,10│ 2,80 │     │      │ 123│  115 │    │      │

│     1,6      │ 5,00│ 2,20 │     │      │ 120│  113 │    │      │

│     2,0      │ 3,50│ 1,78 │ 7,10│  3,50│ 117│  111 │ 123│  117 │

│     2,5      │ 2,50│ 1,78 │     │      │ 114│  111 │    │      │

│     3,15     │ 1,79│ 1,78 │     │      │ 111│  111 │    │      │

│     4,0      │ 1,30│ 1,78 │ 2,50│  3,20│ 108│  111 │ 114│  116 │

│     5,0      │ 1,00│ 1,78 │     │      │ 106│  111 │    │      │

│     6,3      │ 0,79│ 1,78 │     │      │ 104│  111 │    │      │

│     8,0      │ 0,63│ 1,78 │ 1,30│  3,20│ 102│  111 │ 108│  116 │

│    10,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    12,5      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    16,0      │ 0,63│ 1,78 │ 1,10│  3,20│ 102│  111 │ 107│  116 │

│    20,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    25,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    31,5      │ 0,63│ 1,78 │ 1,10│  3,20│ 102│  111 │ 107│  116 │

│    40,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    50,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    63,0      │ 0,63│ 1,78 │ 1,10│  3,20│ 102│  111 │ 107│  116 │

│    80,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│Корректирован-│     │      │     │      │    │      │    │      │

│ные и эквива- │     │      │     │      │    │      │    │      │

│лентные кор-  │     │      │     │      │    │      │    │      │

│ректированные │     │      │ 1,10│  3,20│    │      │ 107│  116 │

│значения и их │     │      │     │      │    │      │    │      │

│уровни        │     │      │     │      │    │      │    │      │

└──────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘

### Таблица 5

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

### КАТЕГОРИИ II - ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │         Предельно допустимые значения           │

│метрические   │              по осям Xo, Yo, Zo                 │

│частоты полос,├────────────────────────┬────────────────────────┤

│Гц            │    виброускорения      │     виброскорости      │

│              ├────────────┬───────────┼───────────┬────────────┤

│              │            │           │         -2│            │

│              │   м/кв. с  │    дБ     │ м/с x 10  │    дБ      │

├──────────────┼─────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬──────┤

│              │ 1/3 │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1 │ 1/3 │ 1/1 │ 1/3 │ 1/1  │

│              │ окт.│ окт. │ окт.│ окт.│ окт.│ окт.│ окт.│ окт. │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│     1,6      │ 0,25│      │ 108 │     │ 2,50│     │114  │      │

│     2,0      │ 0,22│ 0,40 │ 107 │ 112 │ 1,80│ 3,50│111  │ 117  │

│     2,5      │ 0,20│      │ 106 │     │ 1,30│     │108  │      │

│     3,15     │ 0,18│      │ 105 │     │ 0,98│     │105  │      │

│     4,0      │ 0,16│ 0,28 │ 104 │ 109 │ 0,63│ 1,30│102  │ 108  │

│     5,0      │ 0,16│      │ 104 │     │ 0,50│     │100  │      │

│     6,3      │ 0,16│      │ 104 │     │ 0,40│     │ 98  │      │

│     8,0      │ 0,16│ 0,28 │ 104 │ 109 │ 0,32│ 0,63│ 96  │ 102  │

│    10,0      │ 0,20│      │ 106 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    12,5      │ 0,25│      │ 108 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    16,0      │ 0,32│ 0,56 │ 110 │ 115 │ 0,32│ 0,56│ 96  │ 101  │

│    20,0      │ 0,40│      │ 112 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    25,0      │ 0,50│      │ 114 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    31,5      │ 0,63│ 1,10 │ 116 │ 121 │ 0,32│ 0,56│ 96  │ 101  │

│    40,0      │ 0,79│      │ 118 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    50,0      │ 1,00│      │ 120 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    63,0      │ 1,30│ 2,20 │ 122 │ 127 │ 0,32│ 0,56│ 96  │ 101  │

│    80,0      │ 1,60│      │ 124 │     │ 3,32│     │ 96  │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Корректирован-│     │      │     │     │     │     │     │      │

│ные и эквива- │     │      │     │     │     │     │     │      │

│лентные кор-  │     │      │     │     │     │     │     │      │

│ректированные │     │ 0,28 │     │ 109 │     │ 0,56│     │ 101  │

│значения и их │     │      │     │     │     │     │     │      │

│уровни        │     │      │     │     │     │     │     │      │

└──────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

### Таблица 6

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

### КАТЕГОРИИ III - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "А"

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │         Предельно допустимые значения           │

│метрические   │              по осям Xo, Yo, Zo                 │

│частоты полос,├───────────────────────┬─────────────────────────┤

│Гц            │    виброускорения     │     виброскорости       │

│              ├────────────┬──────────┼────────────┬────────────┤

│              │            │          │         -2 │            │

│              │   м/кв. с  │    дБ    │ м/с x 10   │    дБ      │

├──────────────┼─────┬──────┼─────┬────┼─────┬──────┼─────┬──────┤

│              │ 1/3 │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1│ 1/3 │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1  │

│              │ окт.│ окт. │ окт.│окт.│ окт.│ окт. │ окт.│ окт. │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│     1,6      │0,089│      │  99 │    │ 0,89│      │ 105 │      │

│     2,0      │0,079│ 0,14 │  98 │ 103│ 0,63│  1,30│ 102 │ 108  │

│     2,5      │0,070│      │  97 │    │ 0,45│      │  99 │      │

│     3,15     │0,063│      │  96 │    │ 0,32│      │  96 │      │

│     4,0      │0,056│ 0,10 │  95 │ 100│ 0,22│  0,45│  93 │  99  │

│     5,0      │0,056│      │  95 │    │ 0,18│      │  91 │      │

│     6,3      │0,056│      │  95 │    │ 0,14│      │  89 │      │

│     8,0      │0,056│ 0,10 │  95 │ 100│ 0,11│  0,22│  87 │  93  │

│    10,0      │0,070│      │  97 │    │ 0,11│      │  87 │      │

│    12,5      │0,089│      │  99 │    │ 0,11│      │  87 │      │

│    16,0      │0,110│ 0,20 │ 101 │ 106│ 0,11│  0,20│  87 │  92  │

│    20,0      │0,140│      │ 103 │    │ 0,11│      │  87 │      │

│    25,0      │0,180│      │ 105 │    │ 0,11│      │  87 │      │

│    31,5      │0,220│ 0,40 │ 107 │ 112│ 0,11│  0,20│  87 │  92  │

│    40,0      │0,280│      │ 109 │    │ 0,11│      │  87 │      │

│    50,0      │0,350│      │ 111 │    │ 0,11│      │  87 │      │

│    63,0      │0,450│ 0,79 │ 113 │ 118│ 0,11│  0,20│  87 │  92  │

│    80,0      │0,560│      │ 115 │    │ 0,11│      │  87 │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Корректирован-│     │      │     │    │     │      │     │      │

│ные и эквива- │     │      │     │    │     │      │     │      │

│лентные кор-  │     │      │     │    │     │      │     │      │

│ректированные │     │ 0,10 │     │ 100│     │  0,20│     │  92  │

│значения и их │     │      │     │    │     │      │     │      │

│уровни        │     │      │     │    │     │      │     │      │

└──────────────┴─────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

### Таблица 7

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

### КАТЕГОРИИ III - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "Б"

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │         Предельно допустимые значения           │

│метрические   │              по осям Xo, Yo, Zo                 │

│частоты полос,├───────────────────────┬─────────────────────────┤

│Гц            │    виброускорения     │     виброскорости       │

│              ├────────────┬──────────┼────────────┬────────────┤

│              │            │          │         -2 │            │

│              │   м/кв. с  │    дБ    │ м/с x 10   │    дБ      │

├──────────────┼─────┬──────┼─────┬────┼─────┬──────┼─────┬──────┤

│              │ 1/3 │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1│ 1/3 │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1  │

│              │ окт.│ окт. │ окт.│окт.│ окт.│ окт. │ окт.│ окт. │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│     1,6      │0,035│      │  91 │    │0,350│      │ 97  │      │

│     2,0      │0,032│ 0,056│  90 │  95│0,250│0,500 │ 94  │ 100  │

│     2,5      │0,028│      │  89 │    │0,180│      │ 91  │      │

│     3,15     │0,025│      │  88 │    │0,130│      │ 88  │      │

│     4,0      │0,022│ 0,040│  87 │  92│0,089│0,180 │ 85  │  91  │

│     5,0      │0,022│      │  87 │    │0,070│      │ 83  │      │

│     6,3      │0,022│      │  87 │    │0,056│      │ 81  │      │

│     8,0      │0,022│ 0,040│  87 │  92│0,045│0,089 │ 79  │  85  │

│    10,0      │0,028│      │  89 │    │0,045│      │ 79  │      │

│    12,5      │0,035│      │  91 │    │0,045│      │ 79  │      │

│    16,0      │0,045│ 0,079│  93 │  98│0,045│0,079 │ 79  │  84  │

│    20,0      │0,056│      │  95 │    │0,045│      │ 79  │      │

│    25,0      │0,070│      │  97 │    │0,045│      │ 79  │      │

│    31,5      │0,089│ 0,160│  99 │ 104│0,045│0,079 │ 79  │  84  │

│    40,0      │0,110│      │ 101 │    │0,045│      │ 79  │      │

│    50,0      │0,140│      │ 103 │    │0,045│      │ 79  │      │

│    63,0      │0,180│ 0,320│ 105 │ 110│0,045│0,079 │ 79  │  84  │

│    80,0      │0,220│      │ 107 │    │0,045│      │ 79  │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Корректирован-│     │      │     │    │     │      │     │      │

│ные и эквива- │     │      │     │    │     │      │     │      │

│лентные кор-  │     │      │     │    │     │      │     │      │

│ректированные │     │ 0,040│     │  92│     │0,079 │     │  84  │

│значения и их │     │      │     │    │     │      │     │      │

│уровни        │     │      │     │    │     │      │     │      │

└──────────────┴─────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

### Таблица 8

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

### КАТЕГОРИИ III - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "В"

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │          Предельно допустимые значения          │

│метрические   │                по осям Xo, Yo, Zo               │

│частоты полос,├────────────────────────┬────────────────────────┤

│Гц            │     виброускорения     │     виброскорости      │

│              ├─────────────┬──────────┼────────────┬───────────┤

│              │             │          │         -2 │           │

│              │   м/кв. с   │    дБ    │ м/с x 10   │    дБ     │

├──────────────┼──────┬──────┼─────┬────┼─────┬──────┼─────┬─────┤

│              │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1│ 1/3 │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1 │

│              │ окт. │ окт. │ окт.│окт.│ окт.│ окт. │ окт.│ окт.│

├──────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│     1,6      │0,0130│      │  82 │    │0,130│      │ 88  │     │

│     2,0      │0,0110│ 0,020│  81 │  86│0,089│0,180 │ 85  │  91 │

│     2,5      │0,0100│      │  80 │    │0,063│      │ 82  │     │

│     3,15     │0,0089│      │  79 │    │0,045│      │ 79  │     │

│     4,0      │0,0079│ 0,014│  78 │  83│0,032│0,063 │ 76  │  82 │

│     5,0      │0,0079│      │  78 │    │0,025│      │ 74  │     │

│     6,3      │0,0079│      │  78 │    │0,020│      │ 72  │     │

│     8,0      │0,0079│ 0,014│  78 │  83│0,016│0,032 │ 70  │  76 │

│    10,0      │0,0100│      │  80 │    │0,016│      │ 70  │     │

│    12,5      │0,0130│      │  82 │    │0,016│      │ 70  │     │

│    16,0      │0,0160│ 0,028│  84 │  89│0,016│0,028 │ 70  │  75 │

│    20,0      │0,0200│      │  86 │    │0,016│      │ 70  │     │

│    25,0      │0,0250│      │  88 │    │0,016│      │ 70  │     │

│    31,5      │0,0320│ 0,056│  90 │  95│0,016│0,028 │ 70  │  75 │

│    40,0      │0,0400│      │  92 │    │0,016│      │ 70  │     │

│    50,0      │0,0500│      │  94 │    │0,016│      │ 70  │     │

│    63,0      │0,0630│ 0,110│  96 │ 101│0,016│0,028 │ 70  │  75 │

│    80,0      │0,0790│      │  98 │    │0,016│      │ 70  │     │

├──────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│Корректирован-│      │      │     │    │     │      │     │     │

│ные и эквива- │      │      │     │    │     │      │     │     │

│лентные кор-  │      │      │     │    │     │      │     │     │

│ректированные │      │ 0,014│     │  83│     │0,028 │     │  75 │

│значения и их │      │      │     │    │     │      │     │     │

│уровни        │      │      │     │    │     │      │     │     │

└──────────────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

### Таблица 9

### ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

### ПАЛАТАХ БОЛЬНИЦ, САНАТОРИЕВ

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │   Допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo        │

│метрические   ├─────────────────────────┬───────────────────────┤

│частоты полос,│     виброускорения      │     виброскорости     │

│Гц            ├─────────────┬───────────┼───────────┬───────────┤

│              │           -3│           │         -4│           │

│              │м/кв. с x 10 │    дБ     │ м/с x 10  │    дБ     │

├──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│     2        │     4,0     │    72     │    3,2    │    76     │

│     4        │     4,5     │    73     │    1,8    │    71     │

│     8        │     5,6     │    75     │    1,1    │    67     │

│    16        │    11,0     │    81     │    1,1    │    67     │

│    31,5      │    22,0     │    87     │    1,1    │    67     │

│    63        │    45,0     │    93     │    1,1    │    67     │

├──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Корректирован-│             │           │           │           │

│ные и  эквива-│             │           │           │           │

│лентные кор-  │     4,0     │    72     │    1,1    │    67     │

│ректированные │             │           │           │           │

│значения и их │             │           │           │           │

│уровни        │             │           │           │           │

└──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

### Примечания. 1. В дневное время в помещениях допустимо превышение уровней на 5 дБ.

### 2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в табл. 9, вводится поправка - 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

### 3. В палатах больниц и санаториев допустимые уровни вибраций нужно снижать на 3 дБ.

### Таблица 10

### ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ

### В АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

### И В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │      Допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo     │

│метрические   │                                                 │

│частоты полос,├─────────────────────────┬───────────────────────┤

│Гц            │     виброускорения      │     виброскорости     │

│              ├─────────────┬───────────┼───────────┬───────────┤

│              │           -3│           │        -3 │           │

│              │м/кв. с x 10 │    дБ     │ м/с x 10  │    дБ     │

├──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│     2        │    10,0     │    80     │    0,79   │    84     │

│     4        │    11,0     │    81     │    0,45   │    79     │

│     8        │    14,0     │    83     │    0,28   │    75     │

│    16        │    28,0     │    89     │    0,28   │    75     │

│    31,5      │    56,0     │    95     │    0,28   │    75     │

│    63        │   110,0     │   101     │    0,28   │    75     │

├──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Корректирован-│             │           │           │           │

│ные и  эквива-│             │           │           │           │

│лентные кор-  │    10       │    80     │    0,28   │    75     │

│ректированные │             │           │           │           │

│значения и их │             │           │           │           │

│уровни        │             │           │           │           │

└──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

### Примечания. 1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в табл. 10, вводится поправка - 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

### 2. Для помещений школ, учебных заведений, читальных залов библиотек вводится поправка - 3 дБ.

## Список литературы

## 1. Суворов Г.А., Шкаринов Л.Н., Денисов Э.И. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибраций. - М., Медицина, 1984, 240 с.

## 2. Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды: Руководство 2.2.4/2.1.8.000-97 (в стадии утверждения).

## 3. Суворов Г.А., Бутковская З.М., Хунданов Л.Л. Производственная вибрация (гигиенические аспекты). - М., 1996, 72 с.

## 4. Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях: МГСН 02.04.97 (Московские городские строительные нормы), М., 37 с.

# Приложение 2

# (справочное)

## Таблица П.1

## СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОСКОРОСТИ

## В ДБ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЯМИ В М/С

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Десятки,│                                                 Единицы, дБ                                                 │

│  дБ    ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│        │    0     │    1     │    2     │    3     │    4     │    5     │    6     │    7     │    8     │    9     │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│

│  50    │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -4│        -4│        -4│        -4│

│  60    │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│

│  70    │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -3│        -3│        -3│        -3│

│  80    │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│

│  90    │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -2│        -2│        -2│        -2│

│  100   │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│

│  110   │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -1│        -1│        -1│        -1│

│  120   │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│

│  130   │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x  10 │3,2 x 10  │3,5 x 10  │ 4,0 x 10 │4,5 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│          │          │          │          │

│  140   │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,1 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │   1,0    │   1,1    │   1,3    │   1,4    │

└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

# Приложение 3

# (справочное)

## Таблица П.2

## СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОУСКОРЕНИЯ

## В ДБ И ЕГО ЗНАЧЕНИЯМИ В М/КВ. С

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Десятки,│                                              Единицы, дБ                                                    │

│        │                                                                                                             │

│        ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│        │     0    │     1    │     2    │     3    │     4    │     5    │    6     │     7    │    8     │    9     │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│

│   70   │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │5,0 x 10  │5,6 x 10  │7,0 x 10  │7,9 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│

│   80   │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│

│   90   │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,0 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│

│  100   │1,0 x 10  │1,1 x 10  │1,3 x 10  │1,4 x 10  │1,6 x 10  │1,8 x 10  │2,0 x 10  │2,2 x 10  │2,5 x 10  │2,8 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│

│  110   │3,2 x 10  │3,5 x 10  │4,0 x 10  │4,5 x 10  │5,0 x 10  │5,6 x 10  │6,3 x 10  │7,0 x 10  │7,9 x 10  │8,9 x 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │

│  120   │    1,0   │    1,1   │    1,3   │    1,4   │    1,6   │    1,8   │    2,0   │    2,2   │    2,5   │    2,8   │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │

│  130   │    3,2   │    3,5   │    4,0   │    4,5   │    5,0   │    5,6   │    6,3   │    7,0   │    7,9   │    8,9   │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │

│  140   │ 1,0 x 10 │ 1,1 x 10 │ 1,3 x 10 │ 1,4 x 10 │ 1,6 x 10 │ 1,8 x 10 │ 2,0 x 10 │ 2,2 x 10 │ 2,5 x 10 │ 2,8 x 10 │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │

│  150   │ 3,2 x 10 │ 3,5 x 10 │ 4,0 x 10 │ 4,5 x 10 │ 5,0 x 10 │ 5,6 x 10 │ 6,3 x 10 │ 7,0 x 10 │ 7,9 x 10 │ 8,9 x 10 │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│        │         2│         2│         2│         2│         2│         2│         2│         2│         2│         2│

│  160   │ 1,0 x 10 │ 1,1 x 10 │ 1,3 x 10 │ 1,4 x 10 │ 1,6 x 10 │ 1,8 x 10 │ 2,0 x 10 │ 2,2 x 10 │ 2,5 x 10 │ 2,8 x 10 │

└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

# Приложение 4

# (рекомендуемое)

# РАСЧЕТ

# КОРРЕКТИРОВАННЫХ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ КОРРЕКТИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

# ВИБРАЦИИ И ИХ УРОВНЕЙ

# 1. Расчет корректированного уровня вибрации может производиться двумя способами:

# а) с использованием абсолютных значений вибрации, измеренных в октавных полосах частот, - по формуле п. 5.4;

# б) путем энергетического суммирования логарифмических уровней вибрации (в дБ) с использованием табличных значений поправок к разности слагаемых уровней.

# В табл. П.3 и П.4 даны два варианта расчета корректированного уровня производственной локальной вибрации, проведенного с использованием данных конкретных измерений.

# При обработке чугунного литья рубильным молотком типа КЕ-16 в результате измерений уровней виброскорости в октавных полосах частот были получены следующие данные:

## Таблица П.3

## ПРИМЕР РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВАННОГО УРОВНЯ

## ВИБРОСКОРОСТИ ПО ФОРМУЛЕ П. 5.4 (ВАРИАНТ I)

┌─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬─────────┐

│Среднегеомет-│    Уровни    │Абсолютные   │Обозначение│Значение │

│рические час-│виброскорости,│значения     │           │весовых  │

│тоты октавных│      дБ      │виброскорос- │           │коэффици-│

│полос, Гц    │              │ти, м/с      │           │ентов, Ki│

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -2  │           │         │

│      8      │     108      │ 1,3 x 10    │    U1     │    0,5  │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -2  │           │         │

│     16      │     112      │ 2,0 x 10    │    U2     │    1    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -2  │           │         │

│     31,5    │     120      │ 5,0 x 10    │    U3     │    1    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -2  │           │         │

│     63      │     116      │ 3,2 x 10    │    U4     │    1    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -2  │           │         │

│    125      │     111      │ 1,8 x 10    │    U5     │    1    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -2  │           │         │

│    250      │     107      │ 1,1 x 10    │    U6     │    1    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -3  │           │         │

│    500      │     104      │ 7,9 x 10    │    U7     │    1    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤

│             │              │         -3  │           │         │

│   1000      │     103      │ 7,1 x 10    │    U8     │    1    │

└─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┘

## Требуется определить корректированное значение виброскорости. По формуле:

--------------

_      / n           2

U =   / SUM (Ui x Ki)  находим:

\/  i=1

-----------------------------------------------------------------

_     /        -2 2      2            -2 2                -2 2

U=   /(1,3 x 10  )  x 0,5  + (2,0 x 10  )  x 1 + (5,0 x 10  )  x 1 + ...

\/

----------------

/        -3 2                -2

+   /(7,1 x 10  )  x 1 = 6,73 x 10   м/с

\/

_

Lu = 123 дБ

## Таблица П.4

## ПРИМЕР РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВАННОГО УРОВНЯ ВИБРОСКОРОСТИ

## ПУТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СУММИРОВАНИЯ (ВАРИАНТ II)

┌────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┐

│Среднегео-  │Уровни       │Значение │Корректи-│Данные попарного │

│метрические │виброскорос- │весовых  │рованные │энергетического  │

│частоты ок- │ти, Дб       │коэффици-│октавные │суммирования     │

│тавных      │             │ентов,   │уровни   │уровней виброско-│

│полос, Гц   │             │Ki       │виброско-│рости с учетом   │

│            │             │         │рости, дБ│поправок по      │

│            │             │         │         │табл. П.5        │

├────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────┬─────┬─────┤

│     8      │    108      │   -6    │   102   │     │     │     │

│            │             │         │         │112,4│     │     │

│    16      │    112      │    0    │   112   │     │     │     │

│            │             │         │         │     │121,9│     │

│    31,5    │    120      │    0    │   120   │     │     │     │

│            │             │         │         │121,5│     │     │

│    63      │    116      │    0    │   116   │     │     │     │

│            │             │         │         │     │     │ 123 │

│   125      │    111      │    0    │   111   │     │     │     │

│            │             │         │         │112,5│     │     │

│   250      │    107      │    0    │   107   │     │     │     │

│            │             │         │         │     │113,5│     │

│   500      │    104      │    0    │   104   │     │     │     │

│            │             │         │         │106,5│     │     │

│  1000      │    103      │    0    │   103   │     │     │     │

└────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘

## В таблице П.4 показан пример расчета корректированного уровня производственной локальной вибрации путем энергетического суммирования уровней виброскорости, измеренных в октавных полосах частот. Энергетическое суммирование уровней виброскорости производят попарно, последовательно: 102 и 112 (разность - 10 дБ), поправка по таблице П.5, равная 0,4 дБ, прибавляется к большему уровню 112 дБ, что дает 112,4 дБ; 120 и 116 (разность - 4 дБ), поправка - 1,5 дБ, сумма - 121,5 дБ и т.д. Аналогичное сложение полученных сумм дает окончательный результат в виде корректированного уровня виброскорости, равного 123 дБ.

## Таблица П.5

## ЗНАЧЕНИЕ ДОБАВОК, ДЕЛЬТА L, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНОСТИ

## СЛАГАЕМЫХ УРОВНЕЙ

| Разность слага- емых уровней L1 - L2, дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка, ДЕЛЬТА L, дБ | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

## 2. Расчет эквивалентного корректированного уровня вибрации

## Эквивалентный по энергии корректированный уровень, являющийся одночисловой характеристикой непостоянной вибрации, рассчитывается путем усреднения фактических уровней с учетом времени действия каждого по формуле п. 5.5:

0,1 L1         0,1 L2

Lэкв. = 10 lg 1/T (t1 x 10      + t2 x 10      + ... +

0,1 Ln

+ tn x 10      ),

## где: L1, L2, ..., Ln - уровни виброскорости (или виброускорения), действующие в течение времени t1, t2, ..., tn соответственно;

## T = t1 + t2 + ... + tn - общее время действия вибрации в мин. или ч.

## Таблица П.6

## ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ВИБРАЦИИ

| Корректиро- ванные уро- вни вибро- скорости, дБ | Время дейст- вия вибрации данного уровня в течение сме- ны согласно технологичес- кому регламен- ту, ч | Поправка на время действия вибрации данного уровня по табл. П.7 | Уровни виброскорости с учетом поп- равок на вре- мя действия фактора, дБ | Эквивалентный корректирован- ный уровень виброскорости, полученный пу- тем попарного энергетическо- го суммирова- ния уровней по табл. П.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 1 | -9 | 99 |  |
| 107 | 2 | -6 | 101 | 103,2 |
| 115 | 0,5 | -12 | 103 | 106 |
| 110 | 1 | -9 | 101 | 107,2 |
| 104 | 3 | -4,2 | 100 | 108 |

## Таблица П.7

## ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОК К КОРРЕКТИРОВАННОМУ УРОВНЮ НА ВРЕМЯ

## ДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ

| Время действия, ч | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 15 мин. | 5 мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время в % от 8-ча- совой смены | 100 | 88 | 75 | 62 | 60 | 38 | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| Поправка, дБ | 0 | -0,6 | -1,2 | -2 | -3 | -4,2 | -6 | -9 | -12 | -15 | -20 |